## Slide 1
Elecard Group
IPTV с минимальной сетевой нагрузкой
Notes: Тезисно:
Как было отмечено в первом докладе Элекард предоставляет решения для всей цепочки (начиная от приема и заканчивая доставкой вещания). Можно снова показать схему.
2. При этом важное место в структуре сети любого оператора (или при построении головной станции) занимают решения для кодирования – кодеры.
3. В данном докладе речь пойдет о кодере (в режиме реального времени) от компании Элекард – Codec Works Encoder и о том, как построить систему IPTV c минимальной сетевой нагрузкой на базе этого кодера.

## Slide 2
Факторы минимизации сетевой нагрузки
Elecard CodecWorks Encoder
Экономия полосы канала за счет уменьшения скорости потока
Мультискрин или система гибридного ТВ. Адаптивный стриминг
Схема предоставления ОТТ услуг
Технологии адаптивной доставки контента
Технология Apple HLS
Процесс организации вещания по протоколу HLS
Мультискрин и адаптивный стриминг
Преимущества решения от Elecard
Примеры конфигураций сервера
Демонстрация продукта
План доклада

## Slide 3
IPTV с минимальной сетевой нагрузкой
Экономия полосы канала за счет уменьшения скорости потока
Минимизация
сетевой нагрузки
Мультискрин или система гибридного ТВ. Адаптивный стриминг
Notes: Переходим от рассказа про решение для кодирования, характеристик кодера и примеров его конфигураций собственно к тому, благодаря чему обеспечивается минимальная нагрузка сети.
Это
1. Экономия полосы канала за счет уменьшения скорости потока
2. Мультискрин или система гибридного ТВ. (ТВ-вещание на трех экранах: телевизор, мобильные устройства и компьютеры)
Адаптивный стриминг.
3. Мультиканальный видеомониторинг
Далее пробежимся по каждому пункту.

## Slide 4
Целевая аудитория:
Операторы связи (Cable/Satellite /IPTV)
Вещательные компании / Телеканалы
Киностудии
Дистрибьюторы онлайнового контента
Компании, предоставляющие системы
видеонаблюдения
Системные интеграторы
Решения:
IPTV/OTT решения
Головные станции
Системы видеонаблюдения
Видеоконференции
Мультискрин решения
Вещание в сетях с непостоянной
пропускной способностью канала
Elecard CodecWorks Encoder
Notes: Тезисно:
CodecWorks Encoder – это кодер от компании Elecard. CW обеспечивает высококачественное кодирование и передачу медиаконтента в различных форматах, разрешениях и битрейтах без использования доп-го оборудования и осуществления доп-х технологических операций.
2. Вкратце объяснить схему
3. CW Encoder является вполне универсальным . Упомянуть о многообразии интерфейсов (об универсальности и возможности забирать вещание со спутника, камеры, IP)
4. Данное решение предназначено для
Операторов кабельного и цифрового ТВ
Системных интеграторов, а также для
Вещательных компаний / Телеканалов
Киностудий
Дистрибьюторов онлайнового контента
Компаний, предоставляющих системы видеонаблюдения
И организатров видеоконференций
5. Область применения решения достаточно широка
Применение
IPTV/OTT решения
Головные станции
Системы видеонаблюдения
Видеоконференции
Мультискрин решения
Вещание в сетях с непостоянной пропускной способностью канала

## Slide 5
50 каналов вместо 20 в той же полосе
До 4 AVC HD или 24 AVC SD каналов перекодирования в 1U устройстве
Изменение скорости потока в зависимости от популярности канала
Удаленная настройка и оценка качества перекодирования
Масштабируемость и перенос на современные платформы
MPEG-2
AVC
5 Mbit
5 Mbit
2 Mbit
2 Mbit
Экономия полосы канала за счет уменьшения скорости потока

## Slide 6
Мультискрин или система гибридного ТВ. Адаптивный стриминг
IPTV
OTT,
Multuscreen
Delivery
UDP/RTP
Adaptive
HTTP
Streaming
Notes: Тезисно:
Отдельно хочется уделить внимание технологии мультискрин и адаптивной доставке вещания на любое устройство. Поэтому немного отвлечемся от основного докалда, а потом снова вернемся к кодеру CW.
2. Просмотр телевизионных программ на планшетном компьютере или смартфоне уже не является чем-то необычным и экзотическим, так же, как недавно вошло в нашу жизнь и IPTV. При этом абоненту не важны технические различия в технологиях доставки контента – он просто хочет смотреть любимые фильмы, видеозаписи и телепередачи где угодно, когда угодно и на любом устройстве, будь то планшет, смартфон или телевизор с сеттоп-боксом.
3. К сожалению, с точки зрения операторов ситуация выглядит несколько сложней. В традиционном IPTV сервер отправляет клиенту видео поток фиксированной пропускной способности. Протоколом транспортного уровня, как правило, является UDP или RTP, при этом большие значения джиттера и потери пакетов приводят к значительному ухудшению качества изображения. Более того, прохождение UDP/RTP-пакетов через межсетевые экраны в большинстве случаев затруднено, что делает невозможным использование данных протоколов для вещания IPTV-каналов через открытые (не принадлежащие одному оператору) сети.
4. Указанные ограничения не позволяют применять традиционные схемы IPTV-вещания для предоставления новых услуг – Television-Over-The-Top (OTT) и Multiscreen Delivery (вещание одного контента на различные типы оконечных устройств).
5. Multiscreen Delivery позволяет пользователям получать доступ к контенту с различных оконечных устройств – персональных компьютеров, сеттоп-боксов, планшетных компьютеров и смартфонов. В общем случае, это может быть реализовано с помощью различных технологий, которые объединяются под одним названием –Adaptive HTTP Streaming (адаптивное вещание поверх протокола HTTP). При этом один входной видео поток преобразуется в несколько выходных, каждый из которых имеет разное разрешение (битрейт) и упакован в определенный контейнер, который затем разбивается на сегменты и передается по HTTP-протоколу. Каждая связка «разрешение + контейнер» предназначена для передачи по каналам с различной пропускной способностью. Например, потоки с низким битрейтом передаются на смартфоны и планшеты, которые обычно подключаются к интернету по относительно низкоскоростным беспроводным каналам и обладают небольшими ресурсами для декодирования, а потоки с большим битрейтом и высоким разрешением передаются на компьютеры и сеттоп-боксы, при этом битрейт потока может адаптивно изменяться в зависимости от доступной полосы пропускания или нагрузки на ЦП приемного устройства.

## Slide 7
Транскоди-рование
Схема предоставления ОТТ услуг
ГС (прием)
Упаковка в контейнеры
Клиенты
CDN
Использование различных форматов дает возможность получить доступ к контенту большого количества разнотипных оконечных устройств
DRM-cервер
Notes: Рассмотрим схему доставки контента от головной станции до абонента при организации услуг OTT
Прием Прием каналов может выполняться из разных источников: спутники, наземное цифровое и аналоговое вещательное телевидение и т.д. На выходе головной станции (ГС), как и в традиционном IPTV, имеются MPEG-2 TS over IP multicast-потоки, передаваемые поверх UDP или RTP. Потоки на выходе ГС, как правило, сжаты с использованием различных кодеков и имеют разное разрешение.
Транскодирование В данной схеме транскодеры выполняют функции изменения параметров входных потоков для совместимости с оконечными устройствами пользователей, а также подготавливают потоки к сегментации. Для этого транскодеры должны выполнять транскодирование входного видео потока с несколькими выходными профилями (как правило, для совместимости с большинством существующих технологий адаптивного HTTP-вещания, видеосигнал в выходном потоке должен быть сжат кодеком H.264).
С целью гибкой адаптации к изменяющимся параметрам передачи для каждого входного сигнала энкодер должен генерировать как можно больше выходных потоков с различным битрейтом.
На выходе транскодеров имеется по несколько (как правило, по 4) «копий» каждого входного потока, сжатых с различными профилями. Данные потоки передаются в традиционном контейнере MPEG-2 TS over IP поверх протоколов UDP или RTP.
«Упаковка» в контейнеры
«Упаковку» сигналов в контейнеры, определяемые технологией доставки контента на оконечные устройства пользователей (см. далее), осуществляет специальное устройство – Packager. Помимо «упаковки», Packager должен поддерживать следующие функции:
• Шифрование выходных сегментированных потоков с помощью DRM-системы, совместимой с определенной технологией доставки контента; • Возможность использования в качестве исходных сигналов как live-потоков (для организации услуг OTT), так и отдельных файлов (для организации услуг VOD).
Packager принимает потоки от транскодера, извлекает из контейнеров MPEG-2 TS полезную информацию и инкапсулирует ее в контейнеры, определяемые технологиями доставки контента. Затем Packager разбивает каждый выходной поток на сегменты (в оригинале – «chunks»), сохраняет их на диске и присваивает каждому сегменту уникальный URL. Таким образом, каждый сегмент может быть загружен с Packager’а с помощью команды «GET» по протоколу HTTP. Форматы контейнеров, которые используются серверами сегментации и упаковки потоков, рассмотрены ниже.
CDN CDN расшифровывается как Content Delivery Network (сеть доставки контента) и представляет собой совокупность кэширующих серверов, которые принимают (или запрашивают) сегменты всех потоков от Packager’а с одной стороны и терминируют TCP-сессии оконечных пользователей с другой. Сервера CDN располагаются как можно ближе к оконечным пользователям с целью разгрузить опорную сеть от трафика и предотвратить ее перегрузки в часы наибольшей нагрузки, а также обеспечить высокое качество услуг даже при большом количестве абонентов.
Клиент Как было упомянуто, в качестве оконечных пользовательских устройств могут выступать персональные и планшетные компьютеры, сеттоп-боксы и смартфоны. Очевидно, что данные устройства могут работать под управлением различных операционных систем (ОС).

## Slide 8
Технологии адаптивной доставки
контента
Apple HLS
Основные
технологии
Adobe HDS
Microsoft
Silverlight
Google
WebM
MPEG
DASH
Notes: На сегодняшний день, существует 4 основных технологии доставки контента на абонентские устройства через сеть интернет, которые используются разными ОС. Неудивительно, что разработчиками данных технологий являются основные игроки рынка IT-индустрии: • Компания Apple®, со своим стандартом HLS; • Корпорация Google™, продвигающая свою технологию WebM; • Корпорация Microsoft® и ее стандарт Silverlight Smooth Streaming; • Компания Adobe с технологией HTTP dynamic Streaming.

## Slide 9
Преимущества:
Использование контейнера MPEG-2 TS значительно упрощает интеграцию HLS в существующие системы цифрового телевидения.
Для сжатия видео и аудио потоков используются широко распространенные кодеки MPEG H.264 и AAC соответственно.
Поддержку данного стандарта легко реализовать на приемных устройствах, что способствует его широкому внедрению в будущем.
Стандарт является открытым, нет необходимости выплачивать лицензионные отчисления.
Технология Apple HTTP Live Streaming
(HLS)
Июнь 2009 года – впервые представлена в в iPhone OS 3.0.
Самый распространенный протокол вещания в Интернете
Поддерживаемые устройства: все устройства компании Apple (iPhone, iPad, iPod и т.д.), широкое разнообразие клиентских приложений и STBs.
Notes: Впервые компания Apple представила технологию HTTP Live Streaming (HLS) в июне 2009 года в iPhone OS 3.0. На данный момент, HLS является самым распространенным протоколом вещания в интернете и используется всеми устройствами компании Apple (iPhone, iPad, iPod и т.д.), а также многими клиентскими приложениями и STBs.
Преимущества
((Ставка здесь сделана на тот факт, что чем меньше изменений будет внесено в существующие стандарты и технологии, тем быстрее будет происходить интеграция HLS в существующие)
1. (HLS работает с сегментированными потоками или файлами, упакованными в контейнер MPEG-2 TS.) Использование контейнера MPEG-2 TS значительно упрощает интеграцию HLS в существующие системы цифрового телевидения.
2. Для сжатия видео и аудио потоков используются широко распространенные кодеки MPEG H.264 и AAC соответственно.
3. (Принципы, положенные в основу функционирования HLS, достаточно просты. ) Поддержку данного стандарта легко реализовать на приемных устройствах, что способствует его широкому внедрению в будущем.
4. Стандарт является открытым, нет необходимости выплачивать лицензионные отчисления.

## Slide 10
Этапы организации вещания:
1. Сжатие видео сигнала, полученного с прямой трансляции или из файла, в формат H.264/TS в несколько выходных битрейтов;
2. Сегментация полученных потоков на «кусочки» (в оригинале – «chunks») длиной, как правило, 10 секунд каждый;
3. Генерирация плейлиста (в формате m3u или m3u8), который содержит ссылки на каждый выходной поток.
Процесс организации вещания по протоколу HLS
Notes: Процесс организации вещания по протоколу HLS можно представить следующим образом:
1.Выполняется сжатие видео сигнала, полученного с прямой трансляции или из файла, в формат H.264/TS с различным выходным битрейтом (используя различные профили сжатия); 2.Полученный поток сегментируется для получения коротких «кусочков» (в оригинале – «chunks») контента, длиной, как правило, 10 секунд каждый; 3.Генерируется файл-плейлист (в формате m3u или m3u8, см. рисунок 2), который содержит ссылки на каждый сегмент потока; 4.Пользователь выполняет загрузку сначала плейлиста, а затем сегментированного потока с обыкновенного HTTP-сервера.

## Slide 11
1. Для каждого канала генерируется плейлист верхнего уровня с указанием различных профилей, соответствующих потокам разного качества:
Low – 0.5 Мбит/с
Mid – 1 Мбит/с
Hi – 2 Мбит/с
(Bandwith – значение битрейта)
2. Пользовательское устройство (клиент) осуществляет загрузку этого плейлиста и выбирает поток с наиболее подходящим битрейтом на основании того, сколько времени требуется для загрузки одного сегмента
#EXTM3U #EXT-X-ALLOW-CACHE:YES #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2000000 Stream1/Hi.m3u8 #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1000000 Stream1/Mid.m3u8 #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=500000 Stream1/Low.m3u8
Плейлист верхнего уровня
Notes: Технология HLS позволяет выполнять вещание с адаптивно изменяющимся битрейтом, при этом решение о том, поток какого качества следует загружать в данный момент времени, принимает оконечное оборудование пользователя, а не видео сервер. Решение принимается на основании доступной полосы пропускания, что позволяет передавать через интернет видео с высоким уровнем качества:
1.Для каждого канала генерируется плейлист верхнего уровня с указанием различных профилей, соответствующих потокам разного качества:
Low – 0.5 Мбит/с
Mid – 1 Мбит/с
Hi – 2 Мбит/с
(Bandwith – значение битрейта)
2. Пользовательское устройство (клиент) осуществляет загрузку этого плейлиста и выбирает поток с наиболее подходящим битрейтом на основании того, сколько времени требуется для загрузки одного сегмента;

## Slide 12
3. Для каждого потока определенного битрейта (Low, Mid, Hi) генерируется плейлист нижнего уровня.
(например, плейлист Hi.m3u8 для потока высокого качества Hi)
4. Плейлист нижнего уровня содержит ссылки на сегменты потока (чанки): 1.ts, 2.ts, 3.ts и т.д.
Тэг #EXT-X-TARGETDURATION:10 - длительность видео, передаваемого в сегментах (10 секунд)
Тэги #EXTINF:10 - длительность каждого сегмента
5. Каждый сегмент содержит 10 секунд видео, поэтому приемное устройство может автоматически с интервалом 10 секунд адаптироваться к изменяющимся параметрам передачи
#EXTM3U #EXT-X-TARGETDURATION:10 #EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1 #EXTINF:10, Hi/1.ts #EXTINF:10, Hi/2.ts #EXTINF:10, Hi/3.ts #EXTINF:10, Hi/4.ts #EXTINF:10, Hi/5.ts
Плейлист нижнего уровня
Notes: 3. Для каждого потока определенного битрейта (Low, Mid, Hi) генерируется плейлист нижнего уровня.
(например, плейлист Hi.m3u8 для потока высокого качетсва Hi)
4. Плейлист нижнего уровня содержит ссылки на сегменты потока (чанки): 1.ts, 2.ts, 3.ts и т.д.
Тэг #EXT-X-TARGETDURATION:10 определяет длительность видео, передаваемого в сегментах (10 секунд).
Тэги #EXTINF:10 несут информацию о длительности каждого сегмента.
5. Каждый сегмент содержит 10 секунд видео, поэтому приемное устройство может автоматически с интервалом 10 секунд адаптироваться к изменяющимся параметрам передачи.

## Slide 13
                Кодирование и передача медиа контента в различных форматах, разрешениях и битрейтах
                Подбор профиля и скорости потоков под решение и приемные устройства
                Гарантированная доставка потока
                Собственный сервер адаптивного вещания V-Cinema HLS
                Совместимость с серверами адаптивного вещания сторонних производителей (Microsoft, Wowza, Evostream и др.)
                Интеграция с системами учета и защиты контента
                Инструментарий для создания клиентских приложений на различных платформах
                Поддержка различных абонентских устройств
Mobile Devices
STBs
5Mbit
HTTP
700K
500K
1Mbit
Smart TV
Мультискрин. Адаптивный стриминг
Notes: Тезисно:
Элекардом разработана целая линейка продуктов для адаптивного стриминга: кодер, стриминговые сервера, плееры. (обратиться к схеме на слайде)
А CW является мощным решением в этой схеме для подготовки потоков (опция «мультибитрейт», о которой мы уже рассказали ранее)
Особенности решения:
        Кодирование и передача медиа контента в различных форматах, разрешениях и битрейтах
        Подбор профиля и скорости потоков под решение и приемные устройства
        Гарантированная доставка потока
        А)Адаптация к сетям с высокой нестабильностью скорости соединения (типа 3G/4G) (благодаря легко задаваемому числу генерируемых потоков с разной скоростью и качеством)
        Б)Адаптация качества изображения к текущей пропускной способности канала
        Собственный сервер адаптивного вещания V-Cinema HLS ( о нем -речь шла в первом докладе)
        Совместимость с серверами адаптивного вещания сторонних производителей (Microsoft, Wowza, Evostream и др.)
        Интеграция с системами учета и защиты контента
        Инструментарий для создания клиентских приложений на различных платформах (сказать, что об этом более подробно будет рассказано в докладе «IPTV на любом устройстве».)
        Поддержка различных абонентских устройств (т.к. кодеки Элекард могут быть адаптированы для работы с любыми мультимедийными устройствами)

## Slide 14
Преимущества решения Elecard
Функциональные возможности:
Резервирование
Мультибитрейтное кодирование входного потока в несколько выходных
Запись кодируемых потоков в архив
Upscale до HD
Наложение логотипа
Интерфейсы администратора сервера:
Отдельное Windows-приложение
Веб-интерфейс
SNMP
Notes: 6. Особенности решения
Резервирование ( во-первых, это резервирование каналов, резервирование сервера в качестве резервного для одного или нескольких базовых серверов по схеме N+M)
- Мультибитрейтное кодирование входного потока в несколько выходных
А) кодирование и передача медиа контента в различных форматах, разрешениях, битрейтах – для дальнейшей передачи на мобильные устройства)
Б) плавная передача видеоданных даже при низкой пропускной способности сети и нестабильном соединении
Запись кодируемых потоков в архив (для офф-лайн мониторинга либо предоставляения в контролирующие службы)
Upscale до HD
В связи с тем, что на данный момент очень мало контента в формате HD, и большинство каналов доступны только в формате стандартного разрешения, задача Upscale to HD является актуальной и для операторов связи.
«В июле-августе 2012 года „Дом.ru“ запустил в 19 городах присутствия HD-телевидение „Дом.ru TV. Пользователям доступно 33 HD-канала (некоторые из них — upscale-версиио бычных SD-каналов — примечание редакции) — это наибольшее количество каналов высокой четкости в базовом пакете, предлагаемое в регионах операторами цифрового ТВ, а также более 80 каналов в цифровом SD-качестве.Источник http://www.cableman.ru/node/4303
Наложение логотипа
7. Интерфейсы администратора сервера:
  Отдельное Windows-приложение.
  Веб-интерфейс.
  SNMP.
8. Сказать, что далее мы более подробно расскажем о решении для операторов связи и телеканалов, а также сделаем акцент на мультибитрейтном кодировании с целью
-уменьшения сетевой нагрузки сети
- А также доставки контента на любую точку и на любое устройство

## Slide 15
Elecard CodecWorks Server TV
Решение для операторов
Аппаратное решение CodecWorks Server IPTV – это мощный, функциональный и простой в работе 1U-сервер, который обеспечивает кодирование до 24х* телевизионных каналов в реальном времени.
Дополнительные программные опции:
Резервирование
Запись кодируемых потоков в архив.
Мультибитрейт
Upscale до HD
Аппаратные расширения:
CodecWorks Server ASI (4 входа DVB-ASI, или SD/HD-SDI, или аналоговый CVBS вход)
CodecWorks Server VIDEO (16 аналоговых видео и стерео-аудио потоков через композитный вход)
Базовая модель:
Интерфейс входа и выхода: IP.
Число выходных каналов:
до 24 каналов стандартного разрешения;
до 12 каналов разрешения HD720;
до 4 каналов разрешения HD1080.
Видеокодек: MPEG-2 или AVC (по выбору).
Аудиокодек: MPEG или AAC (по выбору).
Входные сетевые протоколы: UDP, RTP, RTSP.
Выходные сетевые протоколы: UDP, RTP, HTTP Live Streaming.
Тип потока на входе и выходе: MPEG-2 SPTS/MPTS
Notes: Аппаратное решение CodecWorks Server IPTV – это решение для операторов, 1U-сервер, который обеспечивает кодирование до 24х* телевизионных каналов в реальном времени.
* В варианте IP-to-IP и стандартным разрешением кадра до 720x576.
Базовая модель Elecard CodecWorks Server IP поддерживает:
Интерфейс входа и выхода: IP.
Число выходных каналов:
до 24 каналов стандартного разрешения;
до 12 каналов разрешения HD720;
до 4 каналов разрешения HD1080.
Видеокодек: MPEG-2 или AVC (по выбору).
Аудиокодек: MPEG или AAC (по выбору).
Входные сетевые протоколы: UDP, RTP, RTSP.
Выходные сетевые протоколы: UDP, RTP, HTTP Live Streaming.
Тип потока на входе и выходе: MPEG-2 SPTS/MPTS.
Аппаратные расширения для базовой модели:
CodecWorks Server ASI:
Все возможности базовой модели и дополнительно:
4 входа DVB-ASI, или SD/HD-SDI, или аналоговый CVBS вход (программное переключение). CodecWorks Server VIDEO:
Все возможности базовой модели и дополнительно:
16 аналоговых видео и стерео-аудио потоков через композитный вход.
Дополнительные программные опции для любых моделей:
Работа сервера в качестве резервного для одного или нескольких базовых серверов по схеме N+M.
Запись кодируемых потоков в архив.
Мультибитрейтное кодирование входного потока в несколько выходных. – Делаем акцент на мультибитрейте!!!!!!!
Upscale до HD

## Slide 16
Аппаратное решение CodecWorks Server TV – это надежный, функциональный и простой в работе 1U-сервер, который обеспечивает кодирование 1го телевизионного канала разрешения HD1080 в реальном времени
Elecard CodecWorks Server TV
Решение для телеканалов
Дополнительные программные опции:
Резервирование
Запись кодируемых потоков в архив.
Мультибитрейт
Наложение логотипа
Upscale до HD
Базовая модель:
Интерфейс входа: HD-SDI или аналоговый Интерфейс выхода: DVB-ASI, IP
Число входных каналов: 1.
Число выходных каналов: 1 (до 5 с программной опцией «Мультибитрейт»).
Видеокодек: MPEG-2 или AVC (по выбору).
Аудиокодек: MPEG или AAC (по выбору).
Выходные сетевые протоколы: UDP, RTP, HTTP Live Streaming.
Тип потока на выходе: MPEG-2 SPTS/MPTS.
Notes: Аппаратное решение CodecWorks Server TV – это решение для телеканлов: представляет собой 1U-сервер, который обеспечивает кодирование 1го телевизионного канала разрешения HD1080 в реальном времени.
Возможности Elecard CodecWorks Server TV:
Интерфейс входа: HD-SDI или аналоговый (по выбору).
Интерфейс выхода: DVB-ASI, IP (программное переключение).
Число входных каналов: 1.
Число выходных каналов: 1 (до 5 с программной опцией «Мультибитрейт»).
Видеокодек: MPEG-2 или AVC (по выбору).
Аудиокодек: MPEG или AAC (по выбору).
Выходные сетевые протоколы: UDP, RTP, HTTP Live Streaming.
Тип потока на выходе: MPEG-2 SPTS/MPTS.
Дополнительные программные опции:
Работа сервера в качестве резервного для одного или нескольких базовых серверов по схеме N+M.
Запись кодируемых потоков в архив.
Мультибитрейтное кодирование входного потока в несколько выходных
Наложение логотипа
Upscale до HD

## Slide 17
Демонстрация решения Elecard СodecWorks
Notes: Рассказать про пример с Новосибирском (то, что было освещено в первом докладе «IPTV от головной станции до регионов: просто, надежно, удобно »)
- раздача в ХЛС на абонентов каждого региона
- и прием всего этого на различных устройствах
3. Рассказать про опыт внедрения телеканалам (на примере Сминг медиа)
Переход на HD
Передача кабельным операторам (UDP)
Upscale контента в HD
Запись вещаемого контента в архив файлов для дальнейшего предоставления контролирующим службам
Демонстрация интерфейса CW manager
Шаблонов (мультибитрейт в частности)
Фишечки (Боря обещал накидать)
Примеры

## Slide 18
Россия, 634055, г. Томск,
пр. Развития, 3
Тел.: +7 (3822) 701-772*2050
Факс: +1 (801) 991-5443
www.elecard.com
E-mail: sales@elecard.ru
Контактная информация
Спасибо за внимание!
Notes: 18