Калитка, Режим №2.

Рис 1.

Режим калитки № 2 предназначен для ситуаций, когда несколько домов огорожены несколькими калитками и необходимо транслировать вызов с калитки в аналоговую трубку подключенную к подъездному домофону. В этом случае, кроме настройки самих домофонов, необходимо прописывать правила маршрутизации звонков на sip-сервере. Далее будут описаны настройки подъездных, калиточных домофонов, а так же приведены примеры настройки для sip-сервера.

1. На Рис.1 приведены настройки для подъездных домофонов в Режиме 2. Здесь смысл в том, что подъездные панели по разному работают в Режиме 1 и Режиме 2, поэтому в зависимости от выбранного варианта режима на калиточном домофоне необходимо выставлять аналогичный режим и на подъездных. По умолчанию стоит «Режим 2» .

2. На Рис. 2 представлена страница настроек «Дисплей» калиточного домофона. В поле «Бегущая строка» введите текст аналогично приведенному на Рис. 2, так же вы можете добавить свое информационное сообщение.

Рис. 2

2.1. На Рис 2.1 представлены настройки калиточного домофона в Режиме 2. Для активации и настройки необходимо выполнить следующие действия:

- Выбрать пункт «Режим 2»

- Активировать чек-бокс «Этот домофон установлен на калитке»

- Выбрать, какие двери будут открываться при нажатии кнопки открытия двери на аналоговой трубке абонента

- Ввести количество домов и нажать кнопку «Изменить»

- Ввести свои данные в поля «Адрес дома», «Префикс дома» и «№ квартиры» от и до.

- Нажать на кнопку «Сохранить»

«Адрес дома» - это фактический адрес дома, находящегося за калиткой, выводится на дисплее, после ввода номера дома и нажатия на кнопку «Вызов» (так же выводится сообщение «Введите номер квартиры», если ввести номер кв. не попадающий в диапазон квартир для данного дома,  выводится информационное сообщение «Неправильный номер квартиры» + звуковой сигнал)

«Префикс дома» - фактически это тоже адрес дома в числовом формате, для адреса «Проспект Ленина 2» префикс должен быть 0002, вы можете ввести просто «2» и домофон автоматически добавит отсутствующие старшие нули. Именно из этой настройки домофон узнает что пользователь должен набрать на клавиатуре, чтобы дозвонится в нужную квартиру нужного дома (без учета нулей).

«№ квартиры» от и до — собственно номера квартир всего дома.

На какой именно подъездный домофон маршрутизировать вызов, определяется уже правилами sip-сервера, поэтому настройку домофонов на этом можно считать законченной.

Пример настроек для sip-сервера (Asterisk 13.14.1)

extensions.conf

; Это контекст для панели на калитке

[test_place_kalitka]

; Первый подъезд первого дома 1-75 квартира

exten => _0001X,1,Dial(SIP/${EXTEN:4}@2001&SIP/${EXTEN})

exten => _0001[1-6]X,1,Dial(SIP/${EXTEN:4}@2001&SIP/${EXTEN})

exten => _00017[0-5],1,Dial(SIP/${EXTEN:4}@2001&SIP/${EXTEN})

; Второй подъезд первого дома 76-149 квартира

;exten => _00017[6-9],1,Dial(SIP/${EXTEN:4}@2003&SIP/${EXTEN})

;exten => _0001[8-9]X,1,Dial(SIP/${EXTEN:4}@2003&SIP/${EXTEN})

;exten => _00011[0-3]X,1,Dial(SIP/${EXTEN:4}@2003&SIP/${EXTEN})

;exten => _000114[0-9],1,Dial(SIP/${EXTEN:4}@2003&SIP/${EXTEN})

; Первый подъезд второго дома 1-50 квартира

;exten => _0002X,1,Dial(SIP/${EXTEN:4}@2004&SIP/${EXTEN})

;exten => _0002[1-4]X,1,Dial(SIP/${EXTEN:4}@2004&SIP/${EXTEN})

;exten => _000250,1,Dial(SIP/${EXTEN:4}@2004&SIP/${EXTEN})

; Это контект для подъездной панели первого подъезда первого дома

[test_place1]

exten => _0001X,1,Dial(SIP/${EXTEN})

exten => _0001[1-6]X,1,Dial(SIP/${EXTEN})

exten => _00017[0-5],1,Dial(SIP/${EXTEN})

; Это контект для подъездной панели второго подъезда первого дома

;[test_place2]

;exten => _00017[6-9],1,Dial(SIP/${EXTEN})

;exten => _0001[8-9]X,1,Dial(SIP/${EXTEN})

;exten => _00011[0-3]X,1,Dial(SIP/${EXTEN})

;exten => _000114[0-9],1,Dial(SIP/${EXTEN})

sip.conf

; Подъездная панель первого дома

[2001]

type=friend

context = test_place1

secret = 2001

host=dynamic                    ; This device needs to register

;directmedia=no                  ; Typically set to NO if behind NAT

canreinvite=no

disallow=all

allow=alaw

allow=ulaw

allow=h264

; Панель на калитке

[2002]

type=friend

context = test_place_kalitka

secret = 2002

host=dynamic                    ; This device needs to register

;directmedia=no                  ; Typically set to NO if behind NAT

canreinvite=no

disallow=all

allow=alaw

allow=ulaw

allow=h264

; sip абонент 65 квартиры первого дома

[000165]

type=friend

context = test_context

secret = 000165

host=dynamic                    ; This device needs to register

;directmedia=no                  ; Typically set to NO if behind NAT

canreinvite=no

disallow=all

allow=alaw

allow=ulaw

allow=h264

В представленном примере, sip-сервер отбрасывает префикс 0001 и направляет входящий вызов от калитки на подъездный домофон и абонента, номер которого равен номеру его квартиры, т. е. 65. Поэтому в Режиме 2 не нужно заполнять номера вызовов для квартир, в отличие от Режима 1.