Скачать Wireshark можно здесь

http://www.wireshark.org/download.html

Схема подключения

Хаб не должен иметь коммутационной матрицы т.е. совсем просто хаб.

Либо можно воспользоваться функцией port mirroring на более продвинутом коммутаторе

На cisco это так

Switch>configure terminal

Switch(config)#monitor session 1 source interface Fa0/1(router)

Switch(config)#monitor session 1 source interface Fa0/2(7020)

Switch(config)#monitor session 1 destination interface Fa0/5(wireshark)

В результате весь трафик с 1-го и 2-го порта можно будет увидеть на 5-ом порту, что нам и нужно.

На D-link так

DES-3026:4# config mirror port 5 add source ports 1-2

DES-3026:4#enable mirror

Тоже самое, трафик с портов 1-2 дублируется на 5 порт

Не забываем про vlan, если используется отличный id от vlan id 1, то соответственно все нужные нам порты должны быть в нужном нам vlan.

Настройка Wireshark

Выбираем сетевой интерфейс

Настраиваем фильтрацию по мак адресу телефона(другая информация нас не интересует).

Жмём старт.

Снимаем  dump(пара минут).

Далее заходим file/save as и сохраняем в данные в расширении .pcap