Основные принципы работы резервирования портов ETH1/ETH2

1. для каждого декодера можно прописать много каналов с любого входа eth1/eth2

2. при прописании нескольких каналов на один декодер, основным является первый (высший приоритет), он открывается декодером и поступает на выход. Второй канал имеет более низший приоритет, третий – еще более низший и т.д.

3. без дополнительной конфигурации алармов, переключение наступает в случае появления ошибки на потоке TR (т.е. отсутствие таблиц) более 2с

4. можно сконфигурировать работу алармов, чтобы были чувствительны на например уменьшение скорости видео – путем добавления аларма на соответствующий SID Video, с битрейтом на уровне ERROR или CRITICAL

5. дополнительно существует возможность смены способа переключения:

- можно заблокировать возврат на более высокий приоритет

- можно установить отдельное время реакции для перехода на высший/низший приоритет

6. Резервирование работает многоступенчато, т.е. если например имеем 5 каналов прописанных для 1 (из 24х) декодера, то если 4 канала с высшими приоритетами не работают как нужно, то будет декодироваться и поступать на выход 5й канал.

7. можно один и тот же поток TS принимать одновременно на eth1 и eth2 ( можно смуксировать его на один декодер. Таким образом можно защититься от утраты линка eth1 или eth2 (резервирование hardware)

8. в целом – резервирование управляется двумя типами алармов: TR и битрейт (должны быть на уровне ERROR или CRITICAL). Аларм записывается в логи, переход на резерв - нет (хотя нужно сказать чтобы сделали)

9. при установке блокирования возврата на канал с высшим приоритетом и переключениии на резервный, можно одноразово принудительно перейти на канал с высшим приоритетом путем клика правой клавишей мыши на канал и выбор Autoselect source

10. можно изменять приоритет (очередность) каналов, путем перетягивания их в пределах одного декодера (или кликнуть правой кнопкой на канале и выбрать UP/DOWN).