Оптический приемник Vermax-LTP-078-6-IS предназначен для оптических участков PON сетей с глубоким проникновением оптики в квартиру/дом (FTTH). В модификации –ISp он может осуществлять вывод оптических сигналов с длиной волы 1310нм и 1490нм на PON порт для последующего подключения абонентского ONU оборудования и преобразование оптического сигнала с длиной волны 1550нм в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал 45-1000МГц, а также последующее усиление сигнала для его распределения по сети небольшой протяженности. Приемник позволяет работать с очень низкими уровнями оптической мощности (до -10дБм), типовыми для архитектуры FTTH, гарантируя снижение расходов, связанных с оптическим бюджетом по станционной стороне.

Модификации изделия:

Vermax-LTP-078-6-IS: рабочая длина волны составляет 1100 ~ 1620 нм.

Vermax-LTP-078-6-ISw: встроенный фильтр оптических сигналов, рабочая длина волны радиочастотного излучения - 1550 нм.

Vermax-LTP-078-6-ISp: встроенный CWDM, рабочая длина волны составляет 1550 нм. Длина волны 1310/1490 нм. Может подключаться к EPON, GPON и ONU.

#### Особенности

#### Радиочастотный диапазон до 1 ГГц.

#### встроенный фильтр длин волн 1310/1490 (опция для моделей -ISw)

#### Вывод оптических сигналов с длинами волн 1310 нм и 1490 нм на отдельный PON порт (опция для моделей -ISp)

#### Возможность работы с низкими уровнями оптической мощности до -10дБм. (Сохраняет допустимые параметры сигнала при уровне на входе до -15дБ включительно.)

#### Плавная регулировка выходного уровня с помощью аттенюатора.

- Компактные размеры, алюминиевый корпус. Потребляемая мощность не превышает 3 Вт.

| Технические характеристики |
| --- |
| Наименование | Параметры |
| Оптические характеристики |
| Рабочая входная оптическая мощность (АРУ), дБм | -10 ... 0 |
| Оптическая длина волны, нм | 1100 ~ 1600 или 1530 ~ 1620 |
| Тип оптического разъема | SC/APC, SC/UPC (опция) |
| Тип оптического волокна | одномодовое |
| RF характеристики |
| Частота, МГц | 45 - 1003 |
| Неравномерность АЧХ,дБ | ±0.75 |
| Возвратный потери,дБ | ≥ 14 |
| Выходное сопротивление,Ом | 75 |
| Номинальный уровень выходного сигнала, дБмкВ | ≥ 78 (при -6 дБм) |
| Параметры качества, полученные при -6дБм оптического сигнала на входе |
| C/N, дБ | 46 |
| С/СТВ, дБ | 62 |
| C/CSO, дБ | 62 |
| Общие характеристики |
| Напряжение питания, В | DC +12V |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Рабочая температура, °С | -20...+55 |
| Размеры, мм | 109*80*26 |

Блок-схема модификации с фильтром 1310/1490нм

| N | Описание | Приме-чание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разъем подачи питания DC 12В |  |
| 2 | Входной оптический порт |  |
| 3 | Выходной оптический PON порт | опция |
| 4 | Индикатор входной оптической мощности |  |
| 5 | ATT | 20 дБ |
| 6 | Выходной ВЧ порт | Male / female |

# Text boxes

6

5

4

3

2

1